## Slide 1
2-VODIČOVÝ VIDEO KIT PRE 1 AŽ 4 RODINY
1730/501

## Slide 2
Nová dvojvodičová digitálna súprava nahrádza súčasné verzie 1726/11 a 1726/12. Má niekoľko dôležitých a inovatívnych funkcií, ktoré uspokoja aj náročnejších používateľov ako napr.:
2 vodičový nepolarizovaný systém;
Presmerovanie hovorov na mobilný telefón;
Spravovanie až 4 externých hovorov;
Prídavná CCTV kamera;
Až 200 metrov od vonkajšej a vnútornej stanice bez nej
ďalšieho prídavného zariadenia;
Rozsiahle príslušenstvo dostupné k súprave umožňuje realizovať systém aj v malej budove.
2-VODIČOVÁ VIDEO súprava: 1730/501

## Slide 3
1730/501 Video súprava pre 1 až 4 rodiny
1730 Príslušenstvo
1730/1 Video telefón s dotykovými tlačidlami
1730/2 Audio telefón s dotykovými tlačidlami
1730/51 Prídavný vstupný panel
1730/102 Sada 2 tlačidiel pre vstupný panel
1730/104 Sada 2 tlačidiel pre vstupný panel
1730/60 Zápustná sada pre vstupný panel
1730/65 Modul čítačky čipov
1730/105 Sada 5 bezkontaktných čipov
1730/67 WIFI modul pre volanie na mobil
1730/54 Video distribútor
1096/405 Prídavná CCTV kamera

## Slide 4
CCTV
kamera
HLAVNÉ VÝHODY
Až 2 vonkajšie
stanice
Elektrická
bránka
Elektrická
brána
Širokouhlé
zobrazenie
PAL/NTSC
Časovač
elektrického
zámku
Široký
držiak na menovky
2 žily
Až 4
vnútorné stanice
Interkom medzi
účastníkmi
Tlačidlo zvončeka
200 m
Presmerovanie
hovorov na mobilný
telefón
5 Din modul
Prístupový systém
2-VODIČOVÁ VIDEO súprava: 1730/501
Až 4
Externé hovory

## Slide 5
HLAVNÉ VÝHODY
Rozmery (V x Š x H): 180 x 102 x 33 mm – Hliníkový predný panel
Držiak na menovky s modrým podsvietením;
Široký priestor na písanie menoviek (Š x D): 48 x 60 mm;
Odpájanie terminálov;
Širokouhlý farebný fotoaparát: H: 113 - V: 92;
Kvalitný obraz v nočných hodinách;
Potenciometer externého zvuku;
VIDEO VONKAJŠÍ PANEL: 1730/51
102
180
33
IP 54

## Slide 6
1730/60: Zápustná sada pre vstupný panel
Sada volacích tlačidiel s držiakom menovky:
1730/102 Sada 2 tlačidiel pre vstupný panel
1730/104 Sada 4 tlačidiel pre vstupný panel
1730/65: Modul čítačky čipov s 5 bezkontaktnými čipmi
1730/105: Sada 5 bezkontaktných čipov
VIDEO VONKAJŠÍ PANEL : 1730/51 - PRÍSLUŠENSTVO

## Slide 7
MONTÁŽ PRÍDAVNÝCH TLAČIDIEL
MONTÁZ PRÍSTUPOVÉHO MODULU
VIDEO VONKAJŠÍ PANEL : 1730/51
Čítačka čipov

## Slide 8
Každá vonkajšia stanica umožňuje pripojiť jednu ďalšiu CCTV kameru pracujúcu so štandardným videom CVBS.
NIE JE SÚČASŤOU SÚPRAVY
BNC adaptér
1096/405
CCTV kamera je napájaná z vonkajšej stanice a pracuje s koaxiálnym káblom (75 )
VIDEO VONKAJŠÍ PANEL : 1730/51 – PRÍDAVNÁ CCTV KAMERA
BNC video adaptér
Napájací adaptér
Napájací adaptér

## Slide 9
DOTYKOVÝ VIDEO TELEFÓN: 1730/1
Stíšenie
Audio kanál N.1
Audio kanál N.2
Úprava
jasu
Nastavenie
farby
Nastavenie
zvuku
Tón zvonenia
195 x 155 x 19 mm
Kukátko
Otváranie bráničky
Otváranie brány
Audio ON/ interkom. volanie
Monitor je vopred pripravený na tlačidlo
zvonenia spred dverí
7’’

## Slide 10
1730/67 Wi-fi rozhranie
umožňuje presmerovať externý hovor na Smartphone. Je namontované na zadnej strane monitora
INŠTALÁCIA NA KRABICU 503
INŠTALÁCIA NA STENU
INŠTALÁCIA NA KO60 KRABICU
Držiak sa používa na pripevnenie monitora na stenu. Je vopred pripravený na montáž pre krabice 503 a D60
DOTYKOVÝ VIDEO TELEFÓN : 1730/1

## Slide 11
DOTYKOVÝ AUDIO TELEFÓN: 1730/2
Stíšenie
Audio kanál N.1
Audio kanál N.2
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvonenia
115 x 90 x 18 mm
Interkom. volania
Otváranie bráničky
Otváranie brány
Audio ON
Telefón je vopred pripravený na tlačidlo
zvonenia spred dverí

## Slide 12
MODUL ČÍTAČKY ČIPOV: 1730/65
HLAVNÉ VÝHODY
Pripevňuje sa k vonkajšiemu panelu pod menovky;
Umožňuje otvorenie bráničky pre chodcov s čipom;
Dá sa spravovať až 1000 bezkontaktných čipov;
K dispozícii sú 2 MASTER čipy na programovanie alebo na zrušenie užívateľských čipov;
MASTER ČIPY –
  ŽLTÝ NA UKLADANIE ČIPOV
  ČERVENÝ NA RUŠENIE ČIPOV
BEZKONTAKTNÉ ČIPY
1730/105
Sada 5 bezkontaktných
čipov
Modul čítačky
čipov
1730/65

## Slide 13
MONTÁŽ MODULU
ČÍTACIA PLOCHA
MODUL ČÍTAČKY ČIPOV : 1730/65

## Slide 14
VIDEO DISTRIBÚTOR: 1730/54
HLAVNÉ VÝHODY
Umožňuje pripojenie zariadení do hviezdy;
Má jeden vstup «IN BUS» a 4 výstupy «OUT BUS»;
Až 2 vnútorné stanice na výstupovú zbernicu «OUT BUS»;
MUSÍ SA VŽDY POUŽÍVAŤ V SYSTÉME PRE 3 AŽ 4 ÚČASTNÍKOV;
5 Din Modul;

## Slide 15
WI-FI MODUL PRE VOLANIE NA MOBIL: 1730/67
HLAVNÉ VÝHODY
Umožniť presmerovanie externého hovoru prichádzajúceho z vonkajšej stanice na mobilný telefón;
Jedno WI-FI rozhranie pre každý byt;
Je pripevnený k zadnej strane monitora;;
Je nainštalovaný bez prídavných zariadení;
Aplikáciu URMET VIEW je potrebné stiahnuť do mobilného telefónu. Môže pracovať s ANDROID a IOS;
Na WI-FI module sa nachádza slot pre SD kartu na ukladanie obrázkov;
Oznámenie o hovore, aj keď je aplikácia URMET VIEW APP v pozadí;
Je možné aktivovať alebo deaktivovať presmerovanie hovoru podľa času;
Nastavenie pomocou QrKódu;

## Slide 16
Monitorovanie
Otvorenie el. zámku
Video záznam
Audio zapnuté
Otvorenie brány
Budúca služba
Zloženie
Screenshot
Budúca služba
Volanie z vonkajšej stanice č:
URMET VIEW
Prehratie uložených obrázkov
WI-FI MODUL PRE VOLANIE NA MOBIL : 1730/67

## Slide 17
ZLOŽENIE SYSTÉMU

## Slide 18
ZAPOJENIE
HLAVNÉ VÝHODY
2-VODIČOVÝ UNIPOLÁRNY SYSTÉM;
Jeden zdroj napájania systému;
Možnosť pripojenia in-out alebo hviezdy;
Až 8 vnútorných staníc pre systém;
Až 4 vnútorné stanice súbežne s jednou alebo dvoma rodinami;
Až 2 vnútorné stanice súbežne s tromi alebo štyrmi rodinami;
V systéme s 3 alebo 4 rodinami musí byť použitý videodistribútor 1730/54;
V systéme je možné použiť iba distribútor videa 1730/54;
Video distribútor 1730/54 má 4 výstupy «Out bus» a do každého z nich je možné pripojiť max. 2 vnútorné stanice;
Až 2 vonkajšie video stanice;
Ku každej vonkajšej video stanici je možné pripojiť CCTV kameru so štandardným videom CVBS;
Vnútorné zapojenie
Max 8 monitorov
Vnútorné zapojenie
Max. 2 monitory
pre každý výstup
IN-OUT
HVIEZDA
8
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
Distribútor

## Slide 19
ZAPOJENIE
Maximálna vzdialenosť od vonkajšej stanice k poslednej vnútornej stanici:
160m @ 0,75mm2
200m @ 1mm2
Maximálna dĺžka systému:
380m @ 0,75mm2
460m @ 1mm2
30 m
60 m
100 m
IN–OUT ZAPOJENIE
ZAPOJENIE DO HVIEZDY

## Slide 20
EXT úprava hlasitosti
JP4: Pripojenie externej kamery
IN IN NO NO SE+ SE- AP AP
VYŤAHOVACIE SVORKY
IN - IN: bus linka
NO NO: Bezpotenciálny kont. (30Vcd@1A)
SE- SE+: Pripojenie el. zámku pre bráničku
AP AP: Odchodzie tlačidlo
Konektor na kameru
NASTAVENIE DIP SPÍNAČA
1: Číslo vonkajšej stanice
2: Časovač elektrického zámku
3: Nastavenie riadenia prístupu
4: PAL/NTSC video
5-6: Počet volacích tlačidiel
7: Open / close Video bus linka;;
1730/51 – VIDEO VONKAJŠÍ PANEL NASTAVENIA

## Slide 21
N | Funkcie | OFF | ON
1 | Číslo vonkajšej stanice | 1 | 2
2 | Časovač elektrického zámku | 300ms | 4s
3 | Nastavenie kontroly prístupu | OFF | ON
4 | Video štandard PAL / NTSC | PAL | NTSC
5 | Počet volacích tlačidiel | OFF | ON
6 | Počet volacích tlačidiel | OFF | ON
7 | Otvoriť / zatvoriť linku video zbernice | OPEN | CLOSE
ON
4 TLAČIDLÁ
ON
2 TLAČIDLÁ
ON
1 TLAČIDLO
VŽDY KED ZMENÍTE DIP-SPÍNAČ alebo POLOHU JUMPEROV, MUSÍ BYŤ SYSTÉM ODPOJENÝ!!!
ZÁKLADNÁ POLOHA DIP-SPÍNAČA
1730/51 – VIDEO VIDEO VONKAJŠÍ PANEL NASTAVENIA

## Slide 22
Nastavenie DIP SWITCHu
1-2: Počet apartmánov
3: Open/Close bus line
4: Master/Slave
Pozícia Wi-Fi modulu
IN - IN: IN Bus Linka
OUT -OUT: OUT Bus Linka
Terminál tlačidla zvončeka
Terminál tlačidla zvončeka
CN1: IN Bus Linka
CN2: OUT Bus Linka
VIDEO VNÚTORNÁ JEDNOTKA
AUDIO VNÚTORNÁ JEDNOTKA
1730/1-1730/2 – VIDEO A AUDIO VNÚTORNÁ JEDNOTKA NASTAVENIA

## Slide 23
N | Function | OFF | ON
1 | Počet používateľov | OFF | ON
2 | Počet používateľov | OFF | ON
3 | Uzavretie/Otvorenie Video bus linky | OPEN | CLOSE
4 | Master/Slave vnútorná jednotka | Master | Slave
Rodina N.1
DEFAULT DIP-SWITCH POSITION
Rodina N.2
Rodina N.3
Rodina N.4
1730/1-1730/2 – VIDEO A AUDIO VNÚTORNÁ JEDNOTKA NASTAVENIA
VŽDY KED ZMENÍTE DIP-SPÍNAČ alebo POLOHU JUMPEROV, MUSÍ BYŤ SYSTÉM ODPOJENÝ!!!

## Slide 24
1730/65 – NASTAVENIE MODULU RIADENIA PRÍSTUPU
Prepnite prepínač DIP na vonkajšej stanici do polohy „ON“, potom odpojte a znovu pripojte napájanie systému;
NASTAVENIE MASTER ČIPOV
Priblížte, žltý čip, on the area showed in the picturena oblasť zobrazenú na obrázku
UKLADANIE ČIPOV
MAZANIE ČIPOV
Priblížte, červený čip, na oblasť zobrazenú na obrázku
Posuňte prepínač D.3 na vonkajšej stanici do polohy „OFF“, potom odpojte a znovu pripojte napájanie systému;
VŽDY KED ZMENÍTE DIP-SPÍNAČ alebo POLOHU JUMPEROV, MUSÍ BYŤ SYSTÉM ODPOJENÝ!!!

## Slide 25
PRÍKLAD ZAPOJENIA

## Slide 26
Urmet s.r.o.
Rožňavská 1, Bratislava, 831 04
www.urmet.sk - info@urmet.sk
ĎAKUJEME!